## Slide 1
QWEN3 REAL ROUTER TRACE
动态 GPU / PIM 分界
在 cycle-v1 上的实验结果
真实 Qwen3 Router Trace · 请求级 Ramulator · 7 策略回放
1030/1030
精确 workload shapes
30.551 ms
最佳端到端时延
340
unique load signatures
GPU
Expert READ + analytic compute
Local HBM-PIM
gwrite → MAC → read
1 GPU + 8 Local HBM-PIM Stacks
组会汇报 · 2026
Notes: [Sources]
Experiment outputs: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/*/summary.json
Trace: traces/real/qwen3_30b_a3b/pilot_8x8/router.jsonl
Analysis: docs/full_decode_real_pilot_cycle_v1_analysis.md

## Slide 2
QUESTION
02
问题不是把更多专家放到 PIM，而是让两条路径接近同步
每个 layer-batch 都有不同的路由负载形状
MoE Decode 的关键瓶颈是两条 Expert path 的最大值：
layer latency ≈ scheduler + max(GPU path, PIM path)
固定分界容易在某些负载上偏向 GPU，
或让 PIM 成为关键路径。
GPU Expert path
Ramulator READ + analytic compute
PIM Expert path
gwrite → MAC → result read
scheduler + max(path)
真实 Trace 的价值：把“动态分界是否有用”变成可测量的问题。
Notes: [Sources]
Method definition: src/sieve_replay/policy/policies.py
Experiment scope and limits: AGENTS.md, docs/real_router_trace_stage.md

## Slide 3
ARCHITECTURE
03
当前实验是单 GPU + 8 个 Local HBM-PIM Stack
Shared CXL-PIM 和多 GPU 属于后续架构，不在本次结果中
Qwen3 Decode
Router
Policy / Scheduler
GPU
Expert READ
analytic compute
Local HBM-PIM × 8
gwrite → MAC → read
request-level Ramulator
Combine → next layer
Shared CXL-PIM
OUT OF SCOPE
Notes: [Sources]
Architecture scope: AGENTS.md, sections 当前实现范围 and 科研结论边界
Hardware config: configs/hardware/sieve_b200_1gpu_cycle_v1.json

## Slide 4
METHOD
04
从真实路由到端到端结果，实验链路已经闭环
每一步都保留输入身份和可复现证据
01
Router Trace
384 layer-batches
3072 records
02
Manifest
prompt / trace
SHA-256 binding
03
Workload cache
1030/1030 exact
interpolation = 0
04
Schema-v3
14,527 placement
timing entries
05
Replay
7 policies × 384
layer-batches
真实路由只提供 placement decision；时延数字全部来自解析模型 + Ramulator。
Notes: [Sources]
Trace and manifest: traces/real/qwen3_30b_a3b/pilot_8x8/
Cache evidence: ramulator/timing_tables/generated/qwen3_real_pilot_decode_cycle_v1_contention.evidence.json

## Slide 5
BACKEND
05
cycle-v1 同时改变了访存后端和竞争模型
因此 v0 → v1 的差值不能全部归因于 contention
cycle-v0
cycle-v1
解释
GPU Expert READ
解析估计
请求级 Ramulator
GPU-only 也会变化
PIM 命令
独立 timing
混合请求流
PIM path 更完整
请求竞争
不建模
双 Row Buffer
显式 delta 可测
放置搜索
解析目标
精确候选表
动态分界可重算
关键控制：GPU 算术、Router、Scheduler、GPU Attention 仍是解析模型。
Notes: [Sources]
Backend definitions: src/sieve_replay/replay.py, src/sieve_replay/report/writer.py
Timing table: ramulator/timing_tables/generated/qwen3_real_pilot_decode_cycle_v1_contention.json

## Slide 6
STRATEGIES
06
七种策略覆盖从纯 GPU 到精确动态搜索的完整对照
专家数指 MoE Expert 执行位置；Attention 位置单独列出
策略
规则
cycle-v1
gpu-only
Attention GPU · 所有 Expert GPU
49.715 ms
noexp
Attention PIM · 所有 Expert GPU
50.254 ms
allexp
Attention PIM · 所有 Expert PIM
44.893 ms
pimoe
token ≥ 4 → GPU，否则 PIM（占位）
35.458 ms
sieve
旧版热点专家贪心迁移
37.673 ms
sieve-cycle-v1
精确 contention table 枚举 hot-prefix
30.551 ms
fixed-16
固定最热 16 个到 GPU（消融）
34.004 ms
* pimoe = static token-threshold placeholder; not a PIMoE paper reproduction.
Notes: [Sources]
Policy implementations: src/sieve_replay/policy/policies.py
Results: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/*/summary.json

## Slide 7
RESULTS
07
精确 cycle-v1 时序下，动态搜索达到最低端到端时延
384 个 layer-batch · 8 个 Decode step · 单位：ms
Chart: End-to-end latency (ms)
| sieve-cycle-v1 | fixed-16 | pimoe | sieve | allexp | gpu-only | noexp
Latency (ms) | 30.5511 | 34.0037 | 35.4578 | 37.6732 | 44.8933 | 49.7146 | 50.2544
30.551 ms
sieve-cycle-v1
当前最快策略
比 fixed-16 快 10.15%
比 gpu-only 快 38.55%
Notes: [Sources]
Chart data: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/comparison.json
Scope: 48 layers × 8 Decode steps = 384 layer-batches

## Slide 8
RESULTS
08
真实负载让 GPU/PIM 分界随 layer-batch 改变
sieve-cycle-v1 不是固定 16；它从精确候选中逐层选择
Chart: Selected GPU hot-prefix (experts)
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Layer-batches | 1 | 1 | 10 | 22 | 33 | 84 | 108 | 81 | 36 | 8
7–16
GPU experts selected
12.765625
mean GPU prefix
340
unique load signatures
301 signatures 出现 1 次；34 出现 2 次；5 出现 3 次。
没有 signature 映射到多个不同边界。
Notes: [Sources]
Prefix distribution: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/sieve-cycle-v1/summary.json
Signature counts: results/router_trace_analysis/real_pilot/batches.csv

## Slide 9
ABLATION
09
动态搜索相对固定 16 专家有实际收益
真实负载下，合成 Trace 阶段的“完全相同”不再成立
Chart: End-to-end latency (ms)
| dynamic | fixed-16
Latency (ms) | 30.5511 | 34.0037
10.15%
dynamic search 更快
376 / 384 layer-batches 更快
8 / 384 与 fixed-16 持平
固定 16 仍是一个有用的工程 baseline，
但不再是当前真实负载的最优分界。
Notes: [Sources]
Ablation outputs: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/sieve-cycle-v1/summary.json and sieve-fixed-16-cycle-v1/summary.json

## Slide 10
COMPARISON
10
v0 → v1 的变化最大来自后端替换，不应全部叫竞争惩罚
共同的五个策略；单位：ms
Chart: End-to-end latency (ms)
| gpu-only | noexp | allexp | pimoe | sieve
cycle-v0 | 24.4551 | 24.9949 | 39.2864 | 31.2408 | 24.6802
cycle-v1 | 49.7146 | 50.2544 | 44.8933 | 35.4578 | 37.6732
怎么读这张图
1
gpu-only 没有 PIM 竞争，
但 GPU READ 后端也换成了 Ramulator。
2
allexp / pimoe / sieve
还叠加了 PIM 命令与 placement 变化。
3
显式 contention delta
需要单独看 isolated / contended 报告。
Notes: [Sources]
Comparison data: results/full_decode_real_pilot_cycle_v0/comparison.json and results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/comparison.json

## Slide 11
CONTENTION
11
显式 contention delta 很小，主要收益来自更好的路径平衡
384 层累计 memory-phase delta；单位：us
Chart: Cumulative isolated → contended delta (us)
| pimoe GPU | pimoe PIM | sieve GPU | sieve PIM | dynamic GPU | dynamic PIM | fixed GPU | fixed PIM
Delta (us) | 1.8692 | 0.4549 | -107.6129 | 1.1372 | -13.776 | 1.1082 | -52.0628 | 1.1909
解释边界
PIM delta
≈ +0.45 到 +1.19 us
负 GPU delta 来自
请求完成顺序变化，
不是竞争带来加速。
结论：cycle-v1 的主要贡献是
提供可用于 placement 的精确路径时延。
Notes: [Sources]
Contention data: results/full_decode_real_pilot_cycle_v1/contention.csv
Interpretation: docs/full_decode_real_pilot_cycle_v1_analysis.md, section Isolated/contended delta

## Slide 12
TAKEAWAYS
12
三条结论，和三条必须保留的边界
适合作为组会讨论的收束页
01
真实 Router Trace 触发了动态分界
GPU prefix 在 7–16 之间变化；340 个 signature 纳入决策。
02
精确动态搜索在当前 pilot 上最快
sieve-cycle-v1 = 30.551 ms；比 fixed-16 快 10.15%。
03
收益来自路径重估，不是巨大竞争惩罚
显式 PIM contention delta 仅约 0.45–1.19 us。
边界
• GPU 算术、Router、Scheduler、GPU Attention 仍是解析模型
• GPU READ 是抽象顺序请求流，不是真实 GPU memory trace
• 8-step pilot、无刷新、无多 GPU / NVLink / Shared CXL-PIM
• pimoe 是静态阈值占位策略，不是论文复现
下一步：扩大 decode steps / prompt groups，并校准 GPU memory behavior。
Notes: [Sources]
Summary: docs/full_decode_real_pilot_cycle_v1_analysis.md
Limitations: AGENTS.md, 科研结论边界